## Slide 1
已具备能力
昇腾复杂缓存层次上的 Triton 极致利用
外层自动选优，内层自动映射缓存与流水，不仅覆盖 L1 tile 与 CV 1:2，也覆盖完整能力链
已具备从 VV/CV 自动 Tiling、L1 tile 与 CV 1:2 subtiling，
到 UB/RF/L1/L0A/B/C 约束建模和 CVPipeline/PlanMemory/ping-pong 落地的完整能力链
外层自动 Tiling
输入 = DSL + runtime shape + hints，输出 = 可测候选 configs
1
VV / CV 语义解析
识别 split/tiling、reduction、dot-site、M/N/K
并保持 Triton autotune 的使用入口不变
2
硬件约束前移
VV 侧感知 UB / RF，CV 侧感知 L1 / L0
把明显越界的组合在生成期就过滤掉
3
候选生成与剪枝
自动生成 tile configs，保留可解释、有限的搜索空间
避免用户按 shape 手工枚举配置
4
benchmark + cache
最终选择当前 shape / dtype 下的最优外层 tile
把“经验试参”转为“系统自动寻优”
并对结果做 cache 复用
结果：外层 tile 已从人工经验转为自动选优
L1 tile → 片上继续映射
同一 tile 进入 AICore 后，继续适配 Cube / Vector = 1 : 2 的异构执行关系
GM
L1 tile
Cube Core
L0A
L0B
L0C
L1 → L0A / L0B → L0C
按 k-part 与 ping-pong 继续切
2× Vector
V0
V1
UB / RF
CV 1:2 subtiling
同一 L1 tile 自动下沉到 2 路 Vector
并结合数据流决定切哪个输出轴
关键：外层决定搜什么，内层决定同一 tile 在 Cube / Vector 上怎么落
编译器内层缓存与流水落地
不只停在 tile 大小，而是继续把 tile 映射成可执行的缓存、同步与流水实现
PlanMemory
推导片上 buffer、临时空间、地址布局与对齐规则，
把复杂缓存层次变成编译器内部可规划对象
tile-cube-vector-loop
在 local buffer 上再次切 cube / vector loop，
让外层 L1 tile 继续贴合内层执行单元
CVPipeline + workspace + sync
支撑 Cube / Vector 之间的数据交换、依赖顺序与并行度，
把 1:2 subtiling 真正落成可执行 pipeline
ping-pong + k-part
通过双缓冲和分段搬运重叠数据移动与计算，
把 tile 从“可编译”推进到“高效率执行”
已具备编译器侧落地闭环
从缓存、同步到流水，已不是黑盒尽力而为
系统价值：把复杂缓存利用从人工经验负担，转成 自动生成 、 可约束 、 可落地 的编译器能力。
Context: Triton Autotune · AscendNPU-IR · Cache Hierarchy · CV 1:2
01
Notes: 这一页想表达的核心结论很明确：在昇腾这种复杂缓存层次架构上，我们已经具备从 Triton 外层自动 Tiling，到编译器内层缓存与流水落地的完整能力链，而不是只停留在单点试参。左边这一栏说明，上层 autotune 已经能基于 DSL、运行时 shape 和 hint 自动生成候选配置，识别 VV 和 CV 两类语义，并把 UB、RF、L1、L0 这些硬件边界前移到候选生成和剪枝阶段，最终通过 benchmark 选出最优外层 tile。
中间这一栏强调的是同一个 L1 tile 进入 AICore 之后，并不会直接结束。Cube Core 这一侧会继续把 tile 映射到 L0A、L0B、L0C，并结合 k-part 和 ping-pong 做内层切分；Vector 这一侧则会结合 Cube 和 Vector 一比二的关系，把同一个 tile 继续下沉到两路 Vector，落到 UB 和 RF 上，完成 CV 一比二的 subtiling。这里真正关键的是，切哪个轴、怎么切，不再依赖人工硬编码，而是由编译器结合数据流和执行关系自动决定。
右边这一栏说明，我们已经具备把这些策略真正落地成可执行实现的编译器能力，包括 PlanMemory、tile-cube-vector-loop、CVPipeline、workspace 与同步管理，以及 ping-pong 和分段搬运带来的流水重叠。也就是说，我们现在不仅能自动找到一个合适的外层 tile，更能把这个 tile 自动映射成适合昇腾片上缓存和异构执行单元的最终实现，把复杂缓存利用从人工经验负担转成系统能力。